## Slide 1: Llama.cpp RISC-V Support(2)
曾子瑄
2024.05.18
Notes: 照片为学生拍摄的礼堂

## Slide 2: Inference Test
llama-2-7b-chat.Q4_K_M.gguf model
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
Apple Silicon：M3 CPU+GPU+NPU CPU主频3.78~4.05GHz
内存带宽：76.8GB/s
内存带宽：100GB/s

## Slide 3: Inference Test
Llama3 Q4_K_M
Llama3 FP16
Original

## Slide 4: RVV
向量寄存器位宽 vlen
(2) 标准元素宽度 sew：sew = 8/16/32/64b，对于float计算，sew=32b；对于int8计算，sew=8b。
(3) 向量寄存器组 lmul：lmul = 1/2/4/8，多个向量寄存器可以组合在一起形成一个向量寄存器组，一条向量指令就可以对多个向量寄存器进行操作，(4) 向量长度寄存器 vl

## Slide 5: RVV
根据不同的 sew 和 lmul 组合，RISC-V vector extension intrinsic 基本数据类型格式如下：
v<基本类型>m<向量寄存器组lmul>_t
基本类型：int8，int16，int32，int64，uint8，uint16，uint32，uint64，float16，float32
向量寄存器组 lmul：1，2，4，8
例如：vint32m1_t： 1个向量寄存器中存放 vl 个int32 数据, 0 < vl <= 4 (vlen/sew*lmul=128/32*1=4 )
vfloat32m1_t：1个向量寄存器中存放 vl 个float32数据, 0 < vl <=4
vint8m2_t： 2个向量寄存器中存放 vl 个int8数据, 0 < vl <= 32
vfloat16m2_t：2个向量寄存器中存放 vl 个float16数据, 0 < vl <= 16
数据类型
intrinsic命名
函数名格式：
<指令名>_<数据基本类型简写>m<向量寄存器组lmul> 其中：
指令名：vmul.vv （vmul_vv）， vadd.vv （vadd_vv） 等
数据基本类型简写：i8，i16，i32，i64，u8，u16，u32，u64，f16，f32
向量寄存器组 lmul：1，2，4，8

## Slide 6: Example
#define QK4_0 32
typedef struct {
ggml_half d; // delta
uint8_t qs[QK4_0 / 2]; // nibbles / quants 共32个4bit参数两个参数打包在一起
} block_q4_0;
#define QK8_0 32
typedef struct {
ggml_half d; // delta
int8_t qs[QK8_0]; // quants
} block_q8_0;

## Slide 7: Example
#elif defined(__riscv_v_intrinsic)
float sumf = 0.0;
size_t vl = __riscv_vsetvl_e8m1(qk/2); //vl=16 向量中元素为8位
for (int i = 0; i < nb; i++) {
// load elements
vuint8mf2_t tx = __riscv_vle8_v_u8mf2(x[i].qs, vl); //LMUL=1/2，取出所有元素置于向量寄存器tx
vint8mf2_t y0 = __riscv_vle8_v_i8mf2(y[i].qs, vl); //y0，y1分别取出前16个和后16个元素
vint8mf2_t y1 = __riscv_vle8_v_i8mf2(y[i].qs+16, vl);
// mask and store lower part of x, and then upper part
vuint8mf2_t x_a = __riscv_vand_vx_u8mf2(tx, 0x0F, vl); //mask低四位
vuint8mf2_t x_l = __riscv_vsrl_vx_u8mf2(tx, 0x04, vl); //shift4位
vint8mf2_t x_ai = __riscv_vreinterpret_v_u8mf2_i8mf2(x_a); //转换为有符号整数
vint8mf2_t x_li = __riscv_vreinterpret_v_u8mf2_i8mf2(x_l);
ggml_vec_dot_q4_0_q8_0 Function

## Slide 8: Example
// subtract offset
vint8mf2_t v0 = __riscv_vsub_vx_i8mf2(x_ai, 8, vl); //
vint8mf2_t v1 = __riscv_vsub_vx_i8mf2(x_li, 8, vl);
vint16m1_t vec_mul1 = __riscv_vwmul_vv_i16m1(v0, y0, vl); //相乘得16位结果
vint16m1_t vec_mul2 = __riscv_vwmul_vv_i16m1(v1, y1, vl);
vint32m1_t vec_zero = __riscv_vmv_v_x_i32m1(0, vl); //初始化一个0向量，位宽32
vint32m1_t vs1 = __riscv_vwredsum_vs_i16m1_i32m1(vec_mul1, vec_zero, vl); //vec_mul1拓宽为32位
vint32m1_t vs2 = __riscv_vwredsum_vs_i16m1_i32m1(vec_mul2, vs1, vl); //与vec_mul2相加
int sumi = __riscv_vmv_x_s_i32m1_i32(vs2); //累加
sumf += sumi*GGML_FP16_TO_FP32(x[i].d)*GGML_FP16_TO_FP32(y[i].d); //乘scale
}

## Slide 9: Llama.cpp RISC-V K-Quants Support
Optimized Previous Functions：
ggml_vec_dot_q4_0_q8_0
ggml_vec_dot_q4_1_q8_1
ggml_vec_dot_q5_0_q8_0
ggml_vec_dot_q5_1_q8_1
Newly Support Functions：
ggml_vec_dot_q2_K_q8_K
ggml_vec_dot_q3_K_q8_K
ggml_vec_dot_q4_K_q8_K
ggml_vec_dot_q5_K_q8_K
ggml_vec_dot_q6_K_q8_K
quantize_row_q8_0
quantize_row_q8_1
目前只对Vanilla方法做了RVV支持
--支持其余量化方法
--支持MME